Capteur d'ozone Gravity SEN0321
# Liens
https://www.gotronic.fr/art-capteur-d-ozone-gravity-sen0321-32238.htm
https://www.dfrobot.com/product-2005.html
https://wiki.dfrobot.com/Gravity_IIC_Ozone_Sensor_(0-10ppm)%20SKU_SEN0321
La librairie
https://codeload.github.com/DFRobot/DFRobot_OzoneSensor/zip/master
# Installer la librairie
Télécharger le zip de ce lien https://codeload.github.com/DFRobot/DFRobot_OzoneSensor/zip/master
 Extraire le zip et le copier dans Dossier_personnel/Arduino/libraries
Redémarrer l’IDE Arduino.
# Tester l’envoi de données sans le capteur d’ozone
Copier le code ci-dessous
Compiler ce code, si problème il faut vérifier l’installation de la librairie.
Téléverser et vérifier dans le moniteur série. Si besoin vérifier la vitesse de transmission identique dans le code et dans le moniteur série.
/*!
 * Version sans le capteur ozone Gravity SEN0321
 */
#include "DFRobot_OzoneSensor.h"

#define COLLECT_NUMBER 20 // collect number, the collection range is 1-100

#define Ozone_IICAddress OZONE_ADDRESS_3
DFRobot_OzoneSensor Ozone;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
 /*
  * Ne pas tester le présence du capeur
  *

  Serial.println("I2c connect success !");

}

void loop()
{

  //Ne pas lire le capteur
  //int16_t ozoneConcentration = Ozone.readOzoneData(COLLECT_NUMBER);
  //Fixer une valeur
  int16_t ozoneConcentration = 107;
  Serial.print("Ozone concentration is ");
  Serial.print(ozoneConcentration);
  Serial.println(" PPB.");
  delay(1000);
}
Résultat attendu.

# Tester l’envoi de données avec le capteur d’ozone
Ouvrir l’exemple DFRobot_ozone_sensor
Compiler ce code, si problème il faut vérifier l’installation de la librairie.
Téléverser et vérifier dans le moniteur série. Si besoin vérifier la vitesse de transmission identique dans le code et dans le moniteur série.
# Node red
Si votre Arduino envoi des données fonctionne, il faut maintenant les receptionner dans Node-red.
Voir le TP pour la méthode